Kiskunlacházi Vegyesipari Kft.

2340. Kiskunlacháza, Alma u. 2.

Tel/fax: 36-24-430-258

Tel: 36-30-9671-185

Email: kklvegyesiparikft@invitel.hu

Kezelési, Használati és tisztítási utasítás

Szikvízadagoló

A társaságunk által gyártott szikvízadagolók ( szifonfejek ), megfelelnek a normál használat során elvárható követelményeknek.

A szikvizes palackokra történő rögzítést a szifonfej menetes alsórésze biztosítja, a légmentes záráshoz – köztes „ műanyag dugó „ szükséges. Felszereléskor kerülendő a szifonfej menetes részének túlzott igénybevétele – túlhúzása ! elegendő a kézzel való rögzítés, -segédeszközök igénybevétele ( satu, fogó ) nélkül !

A szifonfej cseréjekor a műanyag dugót minden alkalomkor újra kell cserélni !

A régi használt dugó nem biztosíthat tökéletes zárást !

A szifonfej meghibásodása esetén, a szétszerelést és az esetlegesen meghibásodott alkatrészek cseréjét kizárólag megfelelő gyakorlattal rendelkező személy végezheti , eredeti új alkatrészek felhasználásával !

A szifonfejek és palackok tárolása: tűző napon illetve szélsőséges időjárási körülmények között tilos ! Óvni kell az esetleges hőhatásoktól ( extrém meleg vagy hideg )- sugárzó hő!

Szállításkor és töltéskor óvni kell a dinamikus hatásoktól ( ütődés, leejtés ) !

A szifonfejek tisztítása langyos folyó víz alatt történhet –előzetes pormentesítés után !

Forró víz és bármely oldó hatású tisztítószer használata szigorúan tilos!

Kiskunlacháza, 2013.09.18

Potóczki József

ügyvezető